АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

27.08.2019											№57

Об утверждении Акта государственной

приемочной комиссии по приемке законченных

работ по устройству спортивной площадки в д.Высоково

Рамешковского района Тверской области.

В целях исполнения постановления Правительства Тверской области от «3» августа 2020 г. № 343-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2020 год»  администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить акт №1 государственной приемочной комиссии по приемке законченных работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава сельского поселения Высоково					Е.В.Смородов

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Высоково №57 от 27.08.2020 года Глава сельского поселения Высоково _______________________ Е.В.Смородов

Акт №1 государственной приемочной комиссии о приемке законченных работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области . от « 27 » августа 2020 г. Тверская область, Рамешкоский район, сельское поселение Высоково д.Высоково ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением администрации сельского поселения Высоково – от «24» августа 2020 г. №43 (наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя Смородов Евгений Васильевич – глава сельского поселения Высоково заместителя председателя комиссии: Клопковой Марии Ивановны - заместителя главы администрации сельского поселения Высоково; и членов комиссии: - Семенова Нина Николаевна – председатель инициативной группы «Селяне»; - Смирнова Нина Ивановна – заведующий МОУ «Высоковская НОШ»; - Максимов Александр Геннадьевич – дворовый тренер - Гусейнов Эльчин Мансурович – подрядчик, директор ООО «Э-Строитель» - Иванов Алексей Борисович – строительный контроль – директор ООО "СтройАльян" руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных работ по Устройству спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области. УСТАНОВИЛА: 1. Заказчиком - Администрацией сельского поселения Высоково предъявлены к приемке законченные работы по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района тверской области. 2. Установка спортивной площадки осуществлялась подрядчиком ООО «Э-Строитель» выполнившим Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области: На устройство спортивной площадки Раздел 1. Основные работы Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 2, 1000 мЗ грунта Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 мЗ материала основания (в плотном теле) Песок природный для строительных работ средний, мЗ Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м2 поверхности Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, мЗ Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, мЗ Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня Раствор готовый кладочный цементный марки 100, мЗ Бетон тяжелый, класс В15 (М200), мЗ Раствор готовый кладочный цементный марки 100, мЗ Бетон тяжелый, класс В15 (М200), мЗ Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (МЗОО), объем 0,016 мЗ/ (ГОСТ 6665-91), шт. Розлив вяжущих материалов, 1 т Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т Эмульсия битумная, т Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2 покрытия Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, т Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 10 мм, 100 м2 покрытия Порошок № 2 для кислотоупорной замазки, т Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н, кг Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400,т Крошка резиновая, кг Клей полиуретановый двухкомпонентный марки 1)2Ш МК-92 5, кг Скипидар, т Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,05 м, 1 км линии Эмаль ПФ-133 темно-серая, т Эмаль полиуретановая, кг Раздел 2. Благоустройство Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание, 100 стол Столб рядовой 90x55 н=5000 м, шт. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), мЗ Установка арматуры, 1 т арматуры Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м, 10 панелей Панели ограждения Вазйоп 6-5-6 2030x2500 мм, шт. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей, 10 калиток Калитка Ме<3шт, шт. Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов зак.1 Столб рядовой 90x55 н=5000 м, шт. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), мЗ Установка арматуры, 1 т арматуры Ворота минифутбольные, шт. Сетка гашения для ворот минифутбольных, шт. На электроснабжение Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 мЗ грунта Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 мЗ грунта Фундамент под опоры Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 мЗ основания Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 мЗ, 1 мЗ фундаментов Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ГАНС.31.005.000), шт. Опоры металические Установка стальных опор промежуточных свободносгоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор Опоры стальные, т Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-8,0-02-4 (ТАНС.12.056.000), шт. Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник Автогидроподъемники высотой подъема 12 м, маш.-ч Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля Песок природный для строительных работ средний, мЗ Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника, 1000 м Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн С510.3, зажим РА1500, компл. Скрепа размером 20 мм N020 (СИП), шт. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Р207 (СИП), шт. Комплект промежуточной подвески (СИП) Е5 1500Е, компл. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм, 1 шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (выключатели), 1 шт Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (таймер), 1 шт. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. Шина РЕМ, 1 шт. Шина "О" М, 1 шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100м Прокладка сигнальной ленты, 1 км кабеля Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ Ящик управления наружным освещением ЩУРн-П 3/8 ЕКР РРЮх1та, 1 шт. Оборудование 49.83 Автоматический выключатель двухполюсный 220В, 6А хар.С, 4,5 кА ВА47-63, 1 шт Автоматический выключатель однополюсный 220В, 6А хар.В, 4,5 кА ВА47-63, 1 шт. Таймер астрономический 230В, 10А, 1 шт Выключатели автоматические АП50Б 2МТ УЗ 1-бЗА, шт. Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ Шина на 6 отверстий РЕ, 1 шт Шина"0"на 6 отверстий, 1 шт. Счетчик однофазный однотарифный СЕ10Ш5.1 145 Энергомера, 1 шт. Светильник ДКУ 1002 100Д, 1 шт. Кронштейн 1.К1-1,5-1,5-15-ФЗ, 1 шт. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x16-0,6/1,0, 1000 м Кабель АВБбШв-0,66 сеч.3x4 кв.мм, м Провод ПуГВ, сеч. 1x4 кв.мм., м Трубы гибкие гофрированные двустенные "ОКС" диаметром 50 мм, м Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150, м Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (прим.), шт. Зажим анкерный (СИП) ОМ 123, шт. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) N 640, шт. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Р207 (СИП), шт. Скрепа размером 20 мм МС20 (СИП), шт. Хомут стяжной (СИП) Е778, шт. 3. Сметную документацию по капитальному ремонту составил ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» на основании письма-заявки и проекта, разработанной ООО «АспектПроект», шифр 302-11 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 29.06.2020 года окончание работ: 17.08.2020 года 5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, Предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. 6. Предъявленная к приемке работа по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области имеет следующие показатели: - Внешние наружные работы выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормам и правилам, действующим на территории РФ, обеспечивает нормальную эксплуатацию. - Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, выявленные рабочей комиссией, устранены. - Работы по благоустройству выполнены. 7. Сметная стоимость работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области по утвержденной проектно-сметной документации: 1 455 209 рубля 00 копеек. Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области: по смете с понижающим коэффициентом по контракту – 1 433 380 рубля 85 копеек . 8. На основании осмотра предъявленного к приемке работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки: Качество ремонтно-строительных работ удовлетворительное РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 1. Предъявленные к приемке законченные работы по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области области: принять в эксплуатацию. 2. Установить общую оценку качества работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области удовлетворительно

Председатель государственной комиссии 	_____________Смородов Е.В.

Члены государственной комиссии			_____________Клопкова М.И.

_____________Семенова Н.Н.

_____________Смирнова Н.И.

_____________Максимов А.Г.

Строительный контроль ООО «СтройАльянс»	______________Иванов А.Б.

Подрядчик ООО «Э-Строитель»			______________Гусейнов Э.М.